## Slide 2
İÇİNDEKİLER
VERİ DEPOLAMA
BİTLER VE DEPOLANMALARI
ANA BELLEK
YIĞIN DEPOLAMA
BİT DESENLERİ OLARAK BİLGİ GÖSTERİMİ
VERİ VE PROGRAMLAMA
KESİRLERİ DEPOLAMA
TAM SAYILARI DEPOLAMA
VERİ SIKIŞTIRMA
İLETİŞİM HATALARI
İKİLİK SİSTEM

## Slide 3: BÖLÜM 1
VERİ DEPOLAMA

## Slide 4: BİTLER VE DEPOLANMALARI
Bugünün bilgisayarları içinde bilgi 0’lar ve 1’ler şeklinde kodlanmaktadır. Bu rakamlar bitler (ikilik rakamlar için kısaltma) olarak adlandırılmaktadırlar.
Boolean İşlemleri

## Slide 5
Kapılar ve Flip-Floplar
Bir Boolean işleminin, verilen giriş değerlerine göre çıkışını üreten bir aygıta kapı denilmektedir. Kapılar dişliler, röleler ve optik aygıtlar gibi çeşitli teknolojilerden imal edilebilmektedir.

## Slide 7
Onaltılık Gösterim
Bitlerin uzun bir dizgesine genellikle akım (stream) olarak adlandırılmaktadır.
Bit desenlerinin gösterimini basitleştirmek için, biz genellikle, bir makinedeki bit desenlerini dördün katları uzunluklarında sahip olma avantajlarından yararlanan, onaltılık gösterim (hexadecimal notation) denilen daha kısa bir gösterim kullanmaktayız.

## Slide 9: ANA BELLEK
Veriyi depolama amacı için, bir bilgisayar her biri sadece tek bir biti saklama yeteneği olan büyük bir devreler koleksiyonu içermektedir. Bu bit deposu makinenin ana belleği (main memory) olarak bilinmektedir.
Bellek Organizasyonu
Bir bilgisayarın ana belleği hücreler (cells) adı verilen sekiz bitlik tipik bir hücre boyutu ile yönetilebilir birimlerde düzenlenmiştir. Sekiz bitlik bir dizge bir byte olarak adlandırılmaktadır.

## Slide 10
Bellek Kapasitesini Ölçme
Bellekler daha büyük hale geldikçe, bu terminoloji MB (megabyte), GB (gigabyte) ve TB (terabyte) içerecek şekilde genişlemiştir.

## Slide 11: YIĞIN DEPOLAMA
Bir bilgisayarın ana belleğindeki değişkenlik ve sınırlı büyüklük nedeniyle, birçok bilgisayar manyetik diskler, CDler, DVDler, manyetik tapeler, flaş sürücüler ve katı hal diskleri (hepsine daha sonra değineceğiz) içeren, yığın depolama (mass storage) (veya ikincil depolama) sistemleri olarak adlandırılan ek bellek aygıtlarına sahiptirler.
Manyetik Sistemler
Yıllardır manyetik teknoloji, yığın depolama alanına hükmetmektedir.

## Slide 13
Optik Sistemler
Yığın depolama sistemlerinin bir diğer sınıfı optik teknolojisini uygulamaktadır. Buna bir örnek kompak disk (compact disc - CD) verilebilir.

## Slide 14
Flaş Sürücüler
Bir flaş bellek sisteminde, bitler silikon dioksitin küçük odalarına elektronların sıkışmasının neden olduğu, böylece küçük elektronik devrelerin özelliklerini değiştirerek, depolama ortamına elektronik sinyallerinin doğrudan gönderilmesi ile depolanmaktadır.

## Slide 15: BİT DESENLERİ OLARAK BİLGİ GÖSTERİMİ
Metin Gösterimi
Metin yapısındaki veri, normal olarak metindeki her farklı sembolün (alfabedeki harfler ve noktalama işaretleri gibi) tek bir bit desenine atandığı bir kod aracılığıyla gösterilmektedir.

## Slide 16
Sayısal Değer Gösterimi
Kodlanmış karakterler açısından bilgi depolama, kaydedilen bilgi tamamen sayısal olduğunda, verimli değildir.
İkili gösterim, geleneksel onluk veya 10 tabanlı sistemdeki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları yerine sadece 0 ve 1 rakamlarını kullanarak sayısal değerleri göstermenin bir yoludur.
Görüntü Gösterimi
Bir görüntüyü göstermek demek, görüntüyü her biri bir piksel, “picture element”in (resim elemanı) kısaltılması, olarak adlandırılan noktaların bir koleksiyonu olarak yorumlamaktır.

## Slide 17
Ses Gösterimi
Bilgisayar depolama ve işleme için ses bilgisi kodlamanın en genel yöntemi, düzenli aralıklarla ses dalgasının genliğini örneklemek ve elde edilen değerleri kayıt etmektir.

## Slide 18: İKİLİK SİSTEM
İkilik Gösterim
İkilik gösterimde her basamağın pozisyonu aynı zamanda, sağındaki pozisyonun büyüklüğünün iki katı olan bir büyüklük ile ilişkilendirilmektedir.

## Slide 19
İkilik Toplama

## Slide 20: TAM SAYILARI DEPOLAMA
İkinin Tümleyeni Gösterimi
Günümüzdeki bilgisayarlarda tam sayıları göstermek için en popüler sistem ikinin tümleyeni gösterimidir. Bu sistem sistemdeki her değeri göstermek için belli bir sayıda biti kullanmaktadır.

## Slide 22
Fazlalık (Excess) Gösterimi
Tam sayıları göstermenin bir başka yöntemi fazlalık gösterimidir. İkinin tümleyeni gösteriminde olduğu gibi, fazlalık gösterim sistemindeki değerlerin her biri aynı uzunluktaki bir bit deseni tarafından gösterilmektedir.

## Slide 23: KESİRLERİ DEPOLAMA
Tam sayıları depolamanın aksine, bir değeri kesirli bölümü ile depolamak, sadece onun ikili gösterimini temsil eden 0 ve 1’lerin desenini değil aynı zamanda taban noktasını da depolamak gerekmektedir.
Kayan Nokta Gösterimi
Makineler normalde çok daha uzun desenler kullanmasına rağmen, bu 8 bit biçim gerçek sistemlerin gösterimidir ve uzun bit desenlerinin karmaşası olmadan önemli kavramları göstermek için hizmet vermektedir.

## Slide 24
Kırpma Hatası
Bir byte kayan nokta sistemimiz ile 25⁄8 değerini depolamaya çalışırsak ortaya çıkacak can sıkıcı problemi ele alalım.

## Slide 25: VERİ VE PROGRAMLAMA
Bir programlama dili, insanların yüksek seviyede soyutlama kullanarak bilgisayara algoritmaları tam olarak ifade etmesini sağlamak için oluşturulmuş bilgisayar istemleridir.
Python ile Çalışmaya Başlama
Python, 1980’lerin sonunda Guido van Rossum tarafından yaratılan bir programlama dilidir. Günümüzde en çok kullanılan on dilinden biridir ve web uygulamaları geliştirmekte, bilimsel hesaplamada ve öğrenciler için giriş niteliğinde bir dil gibi popüler kalmaktadır.
print('Hello, World!')

## Slide 26: VERİ SIKIŞTIRMA
Veri depolama veya taşıma amacı için, altta yatan veri aynı kalırken verinin boyutunun küçültmek genellikle yararlıdır (ve bazen zorunludur). Bunu gerçekleştiren tekniğe veri sıkıştırma (data compression) denilmektedir.
Genel Veri Sıkıştırma Teknikleri
Görüntüleri Sıkıştırma : GIF, JPEG
Ses ve Video Sıkıştırma: Ses ve görüntüyü kodlamak ve sıkıştırmak için en çok kullanılan ortak standart ISO’nun liderliğinde Motion Picture Experts Group (MPEG) tarafından geliştirilmiştir.

## Slide 27: İLETİŞİM HATALARI
Bilgi, bir bilgisayarın çeşitli parçaları arasında bir ileri bir geri aktarıldığında veya dünyadan aya ve geriye aktarıldığında veya bu amaç için sadece depolandığında, sonuçta alınan bit deseninin orijinal olan ile aynı olmama şansı bulunmaktadır.
Eşlik (Parity) Bitleri
Hataları algılamanın basit bir yöntemi, işlenen her bir bit deseninde tek sayıda 1’ler varsa ve desen çift sayıda 1’ler ile karşımıza çıkıyorsa bir hatanın oluştuğu esasına dayanmaktadır.

## Slide 28
Hata Düzeltme Kodları
Eşlik bitlerinin kullanımı hatanın yakalanmasını sağlamasına rağmen, hatayı düzeltmek için gereken bilgiyi sağlamamaktadır.