## Slide 2
İÇİNDEKİLER
VERİ İŞLEME
BİLGİSAYAR MİMARİSİ
MAKİNE DİLİ
PROGRAM YÜRÜTME
ARİTMETİK/MANTIK KOMUTLARI
DİĞER MİMARİLER
VERİ İŞLEMEYİ PROGRAMLAMAK
DİĞER CİHAZLARLA HABERLEŞME

## Slide 3: BÖLÜM 2
VERİ İŞLEME

## Slide 4: BİLGİSAYAR MİMARİSİ
Bir bilgisayarda verinin işlenmesini kontrol eden devreye merkezi işlem birimi (CPU – central processing unit) veya kısaca işlemci adı verilir.
CPU Temelleri
Bir CPU üç bölümden oluşur.

## Slide 5
Saklı-Program Kavramı
Bir bilgisayarın çalıştıracağı programın kendi ana belleğinde kaydedilmesi fikrine saklı-program kavramı adı verilir.

## Slide 6: MAKİNE DİLİ
Saklı-program kavramını uygulayabilmek için CPU’lar, bit desenleri şeklinde kodlanmış komutları tanımlayabilecek şekilde tasarlanırlar. Kodlama sistemiyle birlikte bu komutlar bütününe makine dili adı verilir.
Komut Listesi
Bir işlemcinin komutları, RISC veya CISC olmasına bakılmaksızın, üç ayrı gruba ayrılabilir.
Veri aktarma komutları: Bu grupta verinin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan komutlar yer alır.
Aritmetik/mantık komutları: Bu grup, işlemci içerisindeki kontrol birimine, aritmetik mantık biriminde bir işlem gerçekleştirmesini söyleyen komutlardan oluşur.
Kontrol komutları: Bu gruptaki komutlar veriyi işlemek yerine programın çalışmasını yönetirler.

## Slide 7
Sanal Bir Makine Dili

## Slide 8: PROGRAM YÜRÜTME
Bir programın bilgisayar tarafından nasıl yürütüldüğünü anlamak için öncelikle iki özel amaçlı yazmacı incelememiz gerekir. Bunlar, komut yazmacı (instruction register) ve program sayacı’dır (program counter). Komut yazmacı işlemci tarafından işlenmekte olan komutu tutar. Program sayacı ise bir sonra işlenecek olan komutun bellekteki adresini tutar.

## Slide 9
Bir Program Yürütme Örneği

## Slide 11
Program Veriye Karşı
Bir bilgisayarın belleğinde, farklı yerlerde durdukları sürece, aynı anda birçok program bulunabilir. Bilgisayar çalışmaya başladığında hangi programın yürütüleceğini belirlemek için program sayacının içeriğinin uygun şekilde doldurulması yeterlidir.

## Slide 12: ARİTMETİK/MANTIK KOMUTLARI
Mantık İşlemleri
Tek bir çıkış dizgesi oluşturmak için iki dizgenin bitlerini birleştiren bitsel işlemlere genişletilebilirler. İki dizgeyi bir mantık işlemine sokmak için dizgelerin aynı sıralarında bulunan bitler basit mantık işlemine sokulurlar.
10011010
AND 11001001
10001000
10011010
OR 11001001
11011011
10011010
XOR 11001001
01010011
11111111
D VEYA 10101010
01010101

## Slide 13
Döndürme ve Kaydırma İşlemleri
Bu gruptaki komutlar bir yazmaç içerisindeki bitlerin hareket etmesini sağlar. Bu komutlar hareketin yönüne (sağa veya sola) ve işlemin dairesel olup olmadığına göre sınıflandırılır.
Aritmetik İşlemler
Toplama, çıkartma, çarpma ve bölme aritmetik işlemlerdir.

## Slide 14: DİĞER CİHAZLARLA HABERLEŞME
Denetleyicilerin Rolü
Bir bilgisayar ve diğer cihaz arasındaki iletişim genellikle denetleyici adı verilen ara birimler tarafından yönetilir.

## Slide 15
Doğrudan Bellek Erişimi
Bir denetleyici bilgisayarın veri yoluna bağlı olduğu için CPU’nun kullanmadığı zamanlarda veri yolu üzerinden ana bellekle direkt olarak iletişim kurabilir. Denetleyicilerin ana belleğe bu şekilde erişmesine Doğrudan Bellek Erişimi (DBE, Direct Memory Access – DMA) adı verilir.
El Sıkışma
Yazıcıya bir doküman göndermek gibi bir işlem el sıkışma adı verilen çift yönlü bir haberleşme yöntemidir.
Popüler Haberleşme Ortamları
İki cihaz arasındaki haberleşme iki farklı türde olabilir; paralel veya seri. Bu terimler sinyalin ne şekilde gönderildiğini ifade etmek için kullanılırlar.
Haberleşme Hızları
Veri bitlerinin bir bilgisayar bileşeninden bir başkasına aktarım hızı bit/ saniye (bps – bits per second) cinsinden ölçülür. Yaygın olarak kullanılan birimler Kbps, Mbps, Gbps ’dir.

## Slide 16: VERİ İŞLEMEYİ PROGRAMLAMAK
Python gibi programlama dillerinin en önemli özelliklerinden biri kullanıcıları işlemcinin düşük seviyeli detaylarıyla ilgilenmekten kurtarmasıdır.
Mantık ve Kaydırma İşlemleri
Mantık ve kaydırma işlemleri her türlü nümerik veri üzerinde yürütülebilir ancak bu işlemler genellikle verideki belirli bitler üzerinde gerçekleştirildiği için çalışmalarını ikilik sistemde gösterilen sayılar üzerinde incelemek daha kolay olacaktır.
x = 0b00110011
mask = 0b00001111
print(0b00000101 ^ 0b00000100) # Ekrana 5 XOR 4 sonucunu yazar (1)
print(0b00000101 | 0b00000100) # Ekrana 5 OR 4 sonucunu yazar (5)
print(0b00000101 & 0b00000100) # Ekrana 5 AND 4 sonucunu yazar (4)

## Slide 17
Kontrol Yapıları
Python gibi yüksek seviyeli dillerdeki kontrol yapıları ise daha güçlü algoritmalar yazılmasına imkân tanır. “if” deyimleri bunlar için bir örnektir.
if (su_sicakligi > 140):
print(‘Su cok sicak!’)
while (n < 10):
print(n)
n = n + 1
Giriş ve Çıkış
Basit giriş işlemleri Python’da bulunan hazır input() fonksiyonuyla sağlanabilir.
echo = input('Lütfen ekrana yazilacak karakterleri giriniz: ')
print(echo * 3)

## Slide 18
Maraton İdman Asistanı
Bu program bir maraton koşucusunun idman sürelerini hesaplamak için kullanılacaktır.

## Slide 19: DİĞER MİMARİLER
Küme Komut İşleme (Pipelining)
Yürütme hızını artırmadan bilgisayarın üretilen işini artırmanın bir yolu küme komut işleme (iş hattı veya boruhattı olarak da kullanılmaktadır.) kavramıdır. Bu teknikte bilgisayar çevrimindeki adımların örtüşmesine izin verilir.
Çok İşlemcili Makineler
Küme komut işleme kullanımı, aynı anda birden çok işlemi gerçekleştirerek performans artışı sağlayan paralel işlemenin ilk adımıdır. Ancak, gerçek paralel işleme için birden fazla işlemci birimi gereklidir. Bu tür sistemlere çok işlemcili veya çok çekirdekli makine adı verilir.